П Р О Г Р А М М А

О П О Р А _ X

Блок «Расчет ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ опор 
железнодорожных и автодорожных мостов»

Руководство пользователя

Версия 7.19.06 Октябрь 2016г

Г. Новосибирск, 2016г

# РАСЧЁТ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР.

## I. 1. Общие положения расчёта

Для реализации расчётов грузоподъёмности, тип переменной «класс нагрузки» был изменён с «целого числа» на «число с плавающей точкой», то есть сейчас можно вводить класс 14.3,  27.35, и т.п.

Пункт Главного меню «ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ФУНДАМЕНТА» (в блоке меню «Расчет опоры») становится доступным только после завершения «основного» расчёта на «начальный» класс ж.д., или а/д нагрузки (постоянные нагрузки потом не пересчитываются), и только при заданном положении расчётного сечения «По подошве фундамента (ростверка)».

Расчёт класса грузоподъёмности фундамента делается не по формулам «Руководства…» РЖД, а на конкретный класс (проверка, несёт ли фундамент данный класс нагрузки), или «подбором» в цикле от начального, и до задаваемого конечного класса с задаваемым шагом.

Программа для каждого класса (в т.ч., и в цикле) делает следующее:

- Вычисляет временные и сопутствующие нагрузки (поперечные удары обнуляются, хотя это и не критично при таком методе расчёта), а также пересчитывает сейсмические нагрузки (если есть сейсмика);

- Составляет сочетания постоянных, временных, и дополнительных нагрузок, приведённых к центру подошвы фундамента;

- Для свайного фундамента вычисляет усилия в сваях;

- Делает проверки фундамента, выводя запас в процентах, и «несущую способность» для каждой проверки.  Перечень проверок для фундаментов разных типов (свайные, или мелкого заложения) см. ниже…

Если какая-либо проверка «не проходит», то для неё оставляется предыдущий класс (при котором проверка ещё выполнялась), со своим запасом…  Если Запас = 100%, то данная проверка не требуется…

Класс фундамента опоры по грузоподъёмности, естественно, принимается равным минимальному из всех проверок классу…

Для удобства пользования, любую из проверок фундамента можно исключить из процесса расчёта, убрав у неё «отметку» (в левом столбце таблицы).  Например, для проверки «Сдвиг фундамента» устоя на естественном основании, критичной является проверка только от постоянных нагрузок: при увеличении класса временной нагрузки Запас только увеличивается…

Кроме того, для решения задачи пропуска по мосту специальных нагрузок повышенного класса, предоставляется возможность отключения учёта дополнительных нагрузок (ледовые нагрузки, навал судов, сейсмика)…   Например, если тяжёлую нагрузку надо пропустить только в зимнее время, то ни ледовые нагрузки, ни навал судов учитывать не надо!

«По умолчанию», при определении класса грузоподъёмности, учитываются и все возможные для данной опоры дополнительные нагрузки…

В отчёт (файл с именем файла исходных данных, и расширением .RezF) можно включить не только таблицу классов по проверкам фундамента, но и детальную информацию о выполнении каждой из проверок на «критический» (или максимальный проверенный) класс нагрузки.    Для этого должна стоять отметка в поле «Подробная информация в отчёте».

## I. 2. Вид окна для фундаментов мелкого заложения.

Проверки для фундаментов на естественном основании :

- (Проверки 1 и 2): Несущая способность основания по среднему, и по максимальному давлению (для всех опор);

- (Проверка 3): Проверка положения равнодействующей (игнорируется при опирании на скальный грунт);

- (Проверка 4): Проверка на сдвиг фундамента (для всех опор);

- (Проверка 5): Проверка на опрокидывание опоры (для всех опор);

- (Проверка 6): Проверка подстилающих слоёв грунта (если заданы нескальные подстилающие слои грунта);

## I. 3. Вид окна для СВАЙНЫХ фундаментов.

Проверки для свайных фундаментов :

- (Проверки 1 и 2): Несущая способность основания по среднему, и по максимальному давлению, как для условно-массивного фундамента (проверки игнорируются для однорядных свайных фундаментов);

- (Проверка 3): Несущая способность сваи на сжимающие («вдавливающие») нагрузки (для всех опор);

- (Проверка 4): Несущая способность сваи на «выдёргивающие» нагрузки (для всех опор);

- (Проверка 5): Проверка (на «сигму Z») основания, окружающего сваю (для всех опор);

- (Проверка 6): Проверка подстилающих слоёв грунта (если заданы нескальные подстилающие слои грунта для многорядных свайных фундаментов);

- (Проверка 7): Несущая способность заделки сваи в скале (только для свай, заделанных в скальный грунт));

Если значение расчётного сопротивления грунта R под подошвой сваи определено методом статического зондирования грунта, или по результатам испытания сваи, то расчёт «Проверки 3» производится по величинам R  и k_gr, указанным при «основном» расчёте опоры.

Если величина сил трения грунта по боковой поверхности сваи вычислялась «вручную» (с учётом набухающих, просадочных, или вечномёрзлых грунтов), то расчёт «Проверок 3 и 4» производится именно по величине Fbok, введённой при «основном» расчёте опоры.

Результаты расчёта (отчёт) сохраняются в файле с расширением .RezF. 
По умолчанию, имя файла совпадает с именем файла исходных данных программы ОПОРА_Х (имеющего расширение .OPD), но это имя можно изменить, нажав в окне просмотра отчёта кнопку «Сохранить как…», и введя произвольное имя файла.

# РАСЧЁТ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПО МАТЕРИАЛУ.

Этот режим запускается из окна «Расчёт сечений опоры» нажатием кнопки «Грузоподъёмность» в правом верхнем углу окна (эта кнопка становится доступной только после «прогона» расчёта бетонного, или железобетонного сечения для «текущего» класса временной нагрузки).    При этом в правой верхней части окна появляется панель расчёта грузоподъёмности, с элементами управления, аналогичными элементам окна «Расчёт грузоподъёмности фундамента.

Аналогично расчёту грузоподъёмности фундамента, вычисляется  максимальный класс железнодорожной (или автомобильной) нагрузки, который заданное сечение (и/или армирование) может «нести»…

Проверяться прочность (на расчётные нагрузки), трещиностойкость (на нормативные нагрузки), и выносливость (только ж.б. сечение тела опоры)

Вид окна для расчёта бетонного сечения тела опоры а/д моста:

В режиме расчёта грузоподъёмности сечения тела опоры (или сечений свай) изменение Вида и размеров сечения, Материала, характеристик материала, сечения (и армирования), а также параметров фильтра нагрузок ЗАБЛОКИРОВАНО.

Для возврата к «нормальной» функциональности блока «Расчёт сечений опоры» надо нажать кнопку «Выйти из режима».    При этом восстановится «начальное» значение класса временной нагрузки…

Результаты расчёта (отчёт) сохраняются в файле с расширением .RezM. 
По умолчанию, имя файла совпадает с именем файла исходных данных программы ОПОРА_Х (имеющего расширение .OPD), но это имя можно изменить, нажав в окне просмотра отчёта кнопку «Сохранить как…», и введя произвольное имя файла.